Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-109-2014  (1010062)

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ

ГРН – 3А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "АГРО-ТЕХ" | 347939, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Пархоменко 19 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Глубокорыхлитель навесной ГРН-3А |
| Назначение | Предназначен для нарезания щелей на полях с целью обогащения глубоких слоев почвы воздухом и влагой без переворачивания его с внесением минеральных удобрений крайними рабочими органами (стойками). Глубокорыхлитель используется для защиты почвы от водной эрозии и используется на ровных участках и склонах до 12º, где имеет место водная и ветровая эрозии. Глубокорыхлитель может использоваться для обработки междурядий виноградников с внесением минеральных удобрений крайними рабочими органами (стойками). |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 33,3 |
| Крошение почвы |  |
| (размер фракций от 0 до 50 мм), % | 76,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 4,3 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 40,0 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см Забивание и залипание рабочих органов | 13,3 Не отмечено |
| Производительность за 1 час основного времени, га: |  |
| - на чизелевании почвы | 2,16 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска, (присоединение) на трактор | Навесной, 3-х точечная навеска |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | При помощи ГНС трактора |
| - время подготовки к работе (агрегатирование с ЭС), чел.-ч | 0,17 |
| Агрегатирование | Трактора кл. 3 (Т-150К) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Глубокорыхлитель навесной ГРН-3А состоит из рамы, рабочих органов (стойки), опорных колес с механизмом регулирования глубины обработки, навески, подставки бункера, бункера для минеральных удобрений с дозирующим устройством (дозатором) и приводом дозатора. Рама глубокорыхлителя служит для крепления его составных частей. Рама представляет собой сварную конструкцию из труб, к которой крепятся рабочие органы (стойки). В передней части рамы приварены кронштейны для крепления навески. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1820 |
| ширина | 2300 |
| высота | 1730 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,5 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | До 35 |
| Масса эксплуатационная, кг | 620 |
| Емкость бункера, м³ | 0,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0-10,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания глубокорыхлителя навесного ГРН-3А в агрегате с трактором Т-150К проводились на чизелевании почвы после 2-го следа дискового лущения стерни озимой пшеницы в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности Кубанской МИС и удовлетворяли требованиям ТУ. При средней рабочей скорости 8,3 км/ч и шириной захвата 2,5 м средняя глубина обработки составила 33,3 см (по ТУ – до 35 см). Крошение почвы полностью соответствовало требованиям НД. Заделка растительных и пожнивных остатков была 40,0 % в соответствии с требованиями НД. Гребнистость поверхности поля – 4,3 см, что соответствовало требованиям НД – до 5 см. Глубина заделки растительных и пожнивных остатков составляла 13,3 см. Забивание и залипание рабочих органов не отмечено (по тУ – не допускается). |
| Производительность | При средней рабочей скорости 8,3 км/ч с шириной захвата 2,5 м и средней глубине обработки составила 33,3 см (по ТУ – до 35 см) производительность агрегата за час основного времени составила 2,16 га. Производительность за час сменного времени составила 1,89 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 17,0 кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасное транспортирование глубокорыхлителя в агрегате с ЭС по дорогам общего назначения поддерживается при помощи собственной световой сигнализации и обозначенных габаритов, имеется механическая фиксация машины в транспортном положении. Транспортная скорость – до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании глубокорыхлителя навесного ГРН-3А проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,06 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение, в руководстве по эксплуатации достаточно информации об устройстве, правилах эксплуатации, регулировках и техническом обслуживании. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Глубокорыхлитель навесной ГРН-3А соответствует всем основным требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Деняк Сергей Михайлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-109-2014 (1010062) от 01 декабря 2014 года |