Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-110-2014  (4020292)

Борона штригельная БШ-9Н

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Агропромтехника" | 356290, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162А |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Борона штригельная БШ-9Н |
| Назначение | Борона штригельная БШ-9Н предназначена для закрытия влаги в период предпосевного боронования, довсходового, боронования озимых и послевсходового боронования технических и озимых культур, а также закрытия почвенных гербицидов и заделки минеральных удобрений |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 2,6-3,0 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций от 0 до 25 мм | 92,5-92,6 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 0,50-0,80 |
| Разрушение почвенной корки, % | 100 |
| Повреждение культурных растений, % | Не отмечено |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 7,64-14,96 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор | 3-х точечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая (регулировкой опорных колес) |
| - время подготовки к работе (агрегатирование с ЭС), чел.-ч | 0,17 |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 1,4-2,0 |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |
| - машины | 22,20-36,46 |
| - агрегата | 32,50-51,36 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона штригельная БШ-9Н состоит из центральной секции рамы состоящей из двух кассет, боковой правой и левой секций с двумя рабочими кассетами каждая, гидроцилиндров подъема в транспортное положение, четырех опорных колес и рабочих органов в виде кассет с пружинным зубом |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры бороны, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2330 |
| ширина | 8980 |
| высота | 1300 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 2370 |
| ширина | 3000 |
| высота | 3800 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,4 |
| Глубина обработки, см | До 4 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 1010 |
| Рабочая скорость, км/ч | Не более 18 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Борона штригельная БШ-9Н испытывалась в агрегате с трактором МТЗ-82 на довсходовом бороновании посевов сои и на повсходовом бороновании подсолнечника. Условия испытаний полностью соответствовали требованиям ТУ. При средней рабочей скорости движения 17,8 и 9,1 км/ч с шириной захвата 8,4 м средняя глубина обработки составила 2,6-3,0 см, крошение почвы с размером фракций от 0 до 25 мм составило 92,5-92,6 %, гребнистость поверхности почвы - 0,5-0,8 см, разрушение почвенной корки - 100 %. Забивания и залипания рабочих органов не отмечено |
| Производительность | При рабочей скорости движения 17,8 км/ч и рабочей ширине захвата бороны 8,4 м, производительность агрегата на довсходовом бороновании сои за час основного времени составила 14,96 га, производительность за час сменного времени составила 11,30 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 1,3 кг/га. При рабочей скорости движения 9,1 км/ч и рабочей ширине захвата бороны 8,4 м производительность агрегата на повсходовом бороновании подсолнечника за час основного времени составила 7,64 га, за час сменного времени 5,98 га, удельный расход топлива за время сменной работы равен 1,5 кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность движения бороны по дорогам общего пользования в агрегате с ЭС обеспечивается, транспортная скорость - до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании бороны БШ-9Н проводится ежесменное техническое обслуживание: - ЕТО - 0,06 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке бороны на хранение. В инструкции по эксплуатации достаточно информации об устройстве, правилах эксплуатации, регулировках и техническом обслуживании бороны. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона штригельная БШ-9Н соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-110-2014 (4020292) от 01 декабря 2014 года |