Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-126-2014  (1060122)

Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 13 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Жатка соевая унифицированная ЖCУ-700 |
| Назначение | Жатка предназначена в агрегате с самоходным зерноуборочным комбайном, для уборки сои, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, на равнинных полях с уклоном до 80. |
| Качество работы: |
| На уборке озимой пшеницы Потери за жаткой, % Высота среза фактическая, см Стандартное отклонение, + см Коэффициент вариации, % На уборке сои Потери за жаткой, % Высота среза фактическая, см Стандартное отклонение, ± см Коэффициент вариации, % | 0,42 16,2 1,4 8,6 0,90 10,1 1,7 16,8 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т: - на уборке озимой пшеницы - на уборке сои | 3,40/11,08 4,0/4,64 |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) | Через навесное устройство с фиксаторами на наклонной камере и жатке |
| перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой комбайна, управляемой из кабины |
| настройка рабочих органов | Управление изменением настройки рабочих органов обеспечивается с рабочего места оператора |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 |
| Агрегатирование | Комбайны зерноуборочные VECTOR, ACROS, TORUM с пружинной системой вывешивания, без копирования рельефа поля |
| Потребляемая мощность, кВт | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными элементами жатки ЖСУ-700 являются: каркас, мотовило, шнек, режущий аппарат, делители и гидрооборудование. Каркас - несущий элемент жатки, который представляет собой объемную сварную конструкцию, состоящую из рамы обшитой листовым металлом. Мотовило жатки эксцентриковое, с пластиковыми пальцами, установлено на поддержках в подшипниках скольжения. В процессе работы граблины мотовила могут занимать различное положение от +15° (наклон вперед) до -30° (наклон назад). Наклон граблин обеспечивается автоматически. Привод мотовила осуществляется гидромотором через цепную передачу. Шнек двухвитковый однозаходный, установлен в каркасе жатки на подшипниковых опорах. В средней части шнека и далее по всей длине расположен пальчиковый аппарат для отбора массы в центральную часть жатки и передачи ее в наклонную камеру комбайна. Привод шнека осуществляется цепной передачей от приводного карданного вала через предохранительную муфту. Режущий аппарат сегментно-пальцевый представляет собой гибкий брус, к которому при помощи болтокрепежа крепятся штампосварные пальцы, нож, пластина трения и камнеотбойники. Режущий аппарат установлен с помощью подпружиненных рычагов на корпусе жатки. В качестве пружины служат гибкие щитки днища. Привод режущего аппарата осуществляется редуктором через клиноременную передачу. Делители (левый и правый) подвижные, каждый делитель состоит из корпуса, носка и трубы. Корпус делителя установлен шарнирно и имеет возможность качания (вверх/вниз) относительно корпуса жатки. Съемная труба делителя используется для уборки полеглых хлебов. Короткий заостренный носок применяется для уборки прямостоящих культур. Гидросистема жатки включает в себя гироцилиндры выноса, подъема/опускания мотовила, гидроцилиндр привода мотовила, систему гибких и жестких трубопроводов, быстросъемные соединения. Подача жидкости в гидросистему осуществляется насосом гидросистемы комбайна. Навешивается жатка на наклонную камеру непосредственно своим каркасом. Привод осуществляется от наклонной камеры комбайна через два карданных вала.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2430 |
| ширина | 7480 |
| высота | 1970 |
| - в транспортном положении (на тележке) |  |
| длина | 10600 |
| ширина | 2810 |
| высота | 2300 |
| Ширина захвата, м | До 7,0 |
| Масса, кг | 2280 |
| Высота среза, см: |  |
| - на уборке озимой пшеницы | 40-70-100 |
| - на уборке сои | От 30 |
| Рабочая скорость, км/ч: |  |
| - на уборке озимой пшеницы | Не более 9 |
| - на уборке сои | Не более 7 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний на уборке озимой пшеницы были типичными для зоны деятельности МИС, но несколько отличались от нормативных и характеризовались: урожайностью 33,6 ц/га (по НД не менее 40 ц/га), отношением массы зерна к массе соломы 1:1,8 (по НД – 1:1,5), при этом масса 1000 зерен составила 32,0 г (по НД не менее 40 г). Влажность зерна составила 7,8 % (по НД до 25 %), влажность соломы 10,0 % (по НД до 35 %), так же отмечены потери от самоосыпания 0,47 %. Показатели качества работы жатки соответствовали требованиям ТУ и составили: потери за жаткой - 0,42 % при нормативе ТУ не более 0,5 %, высота среза фактическая – 16,2 см, стандартное отклонение 1,4 см, коэффициент вариации - 8,6 %. Условия испытаний на уборке сои были типичными для зоны деятельности МИС, но несколько отличались от нормативных и характеризовались: низкой влажностью зерна 6,1% (по НД – до 10-20 %) и влажностью незерновой части 12,4 % (по НД – 20-60 %), отношением массы зерна к массе соломы 1:3,4 (по НД – 1:1,5-1,25). Урожайность составила 20,7 ц/га (по НД – до 40,0 ц/га), отмечена засоренность сорняками 2,03 %. Показатели качества работы жатки соответствовали требованиям ТУ и составили: потери за жаткой - 0,9 % при нормативе ТУ не более 2,5 %, высота среза фактическая – 10,1 см, стандартное отклонение, 1,7 см, коэффициент вариации - 16,8 %. |
| Производительность | При рабочей скорости движения 5,0 км/ч и рабочей ширине захвата жатки 6,8 м производительность агрегата на прямом комбайнировании озимой пшеницы за час основного времени составила 3,40 га и 11,08 т. Производительность за час сменного времени составила 2,43 га и 7,93 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 11,1 кг/га и 3,39 кг/т. В условиях эксплуатации жатка ЖСУ-700 в агрегате с комбайном надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. При рабочей скорости движения 5,7 км/ч и рабочей ширине захвата жатки 7,0 м производительность агрегата на уборке сои за час основного времени составила 4,0 га и 4,64 т. Производительность за час сменного времени составила 2,89 га и 3,36 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 11,3 кг/га и 9,71 кг/т. В условиях эксплуатации на уборке сои жатка ЖСУ-700 в агрегате с комбайном надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Безопасное движение жатки по дорогам общего назначения в агрегате с комбайном осуществляется при помощи транспортной тележки оборудованной собственными приборами световой сигнализации, знака ограничения максимальной скорости и страховой цепи на прицепной снице. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание включает ежесменное, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ЕТО составила 0,08 чел-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, эксплуатации, ТО и регулировках. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700 в агрегате с комбайном зерноуборочным РСМ-142 "ACROS 580" соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс с эксплуатационно-технологи-ческими и агротехническими показателями качества работы, соответствующими требованиям ТУ. Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 1,0 при нормативе ТУ не менее 0,98. Конструкция жатки полностью соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Хомко Ксения Александровна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-126-2014 (1060122) от 04 декабря 2014 года |