Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-127-2014  (1010011)

Трактор колесный сельскохозяйственного назначения АТМ 3180М

с двигателем ВF 6М 2012С фирмы DEUTZ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Агротехмаш" | 197046, г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, 11 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Трактор колесный сельскохозяйственного назначения АТМ 3180М с двигателем ВF 6М 2012С фирмы DEUTZ тягового класса 3 с колесной формулой 4×4 |
| Назначение | Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов. |
| Условия эксплуатации: |
| - способ агрегатирования | Заднее навесное устройство (НУ-3) – трехточечного типа |
| - количество обслуживающего персонала | 1 |
| Агрегатирование | Трактор АТМ 3180М удовлетворительно агрегатируется с прицепными, полунавесными, навесными, полуприцепными с.-х. машинами. Плугами ПНР-(4+1)×45П, ПСК-6, культиваторами КПК-8А и КПМ-10, агрегатом комбинированным АКВ-4, сцепкой СБГД-14, прицепом П3 М3-2,4М (11 м3) |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции трактора |
| На тракторе установлен рядный шестицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Deutz ВF6М 2012С жидкостного охлаждения с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, дополнительным охлаждением наддувочного воздуха, электронной системой управления двигателем, номинальной мощностью 127 кВт (172 л.с.) при 2200 об/мин коленчатого вала. Непосредственно за дизелем расположены механизмы силовой передачи, система сцепления, коробка передач, задний мост с блокировкой дифференциала, задний ВОМ. Система сцепления состоит из гидромуфты (гасителя крутильных колебаний) и муфты сцепления. Гидромуфта – устройство, обеспечивающее мягкую передачу мощности от двигателя к потребителю трансмиссии. Муфта сцепления – мокрая, многодисковая, фрикционная с гидравлическим приводом. Коробка передач фирмы ZF – механическая синхронизированная. Конструкцией КПП предусмотрено наличие четырехступенчатой передачи в пределах заданного режима, переключаемой под нагрузкой "PowerShift", управляемый электрогидравликой. Задний мост фирмы ZF, интегрированный в КП. Управление блокировкой дифференциала – электрогидравлический автомат с возможностью принудительного включения. Задний ВОМ имеет две частоты вращения 1000 и 540 об/мин. Управление ВОМ электрогидравлическое. Заднее навесное устройство (НУ-3) – трехточечного типа. Тормоза трактора – многодисковые в масляной ванне, действующие на задние колеса и через ПВМ на передние колеса. Передний ведущий мост (ПВМ) – фирмы Carraro (Италия). |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Марка | АТМ 3180М |
| Тип (колесная формула) | Общего назначения (4×4) |
| Тяговый класс (по номинальному тяговому усилию), т (кН) | 3 (30,3) |
| Модель и тип двигателя | BF6М 2012С - дизельный шестицилиндровый, четырехтактный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, дополнительным охлаждением наддува воздуха и электронной системой управления двигателем |
| Эксплуатационная мощность двигателя (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 220050 об/мин), кВт | 127 |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |
| - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении | 5060 |
| - ширина | 2520 |
| - высота по кабине | 3120 |
| - высота по выхлопной трубе | 3200 |
| Колея (по середине колес), мм: |  |
| - передних колес | 1925 |
| - задних колес | 1910 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Эксплуатационная масса трактора с шинами основной комплектации: |  |
| - с балластом | 7700 |
| База трактора, мм | 2880 |
| Число передач: |  |
| - переднего хода | 24 |
| - заднего хода | 24 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |
| - переднего хода |  |
| наименьшая | 1 |
| наибольшая | 40 |
| Заправочные емкости, л: |  |
| - топливный бак | 400 |
| - система охлаждения | 24 |
| - картер двигателя | 16 |
| - корпус трансмиссии | 70 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия испытаний на отвальной вспашке почвы были типичными для зоны деятельности МИС. При средней скорости движения 6,5 км/ч агрегата АТМ 3180М + ПСК-6, средняя глубина обработки почвы составила 29,7 см, заделка растительных и пожнивных остатков 100 %, крошение почвы соответствовало требованиям ТУ и НД. |
| Производительность | На вспашке почвы в агрегате с плугом ПСК-6 |
|  | Скорость движения, км/ч | 6,5 |
|  | Производительность за час, га: |  |
|  | - основного времени | 2,24 |
|  | - сменного времени | 1,75 |
|  | - технологического времени | 2,15 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 13,0 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1,00 |
| Безопасность движения | Безопасность движения трактора по дорогам обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры соответствуют требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности трактора. Транспортная скорость – 40 км/ч. В систему обслуживания трактора АТМ 3180М входят следующие основные виды ТО: - ЕТО (трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,13); - ТО-1 – периодичность – 250 мч; - ТО-2 – -"- – 500 мч; - ТО-3 – -"- – 1000 мч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации по проведению операций ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Трактор колесный сельскохозяйственного назначения АТМ 3180М с двигателем ВF6М2012С соответствует своему назначению и требованиям ТУ по всем пунктам. Конструкция трактора полностью соответствует нормативам требований безопасности. По результатам тяговых испытаний номинальное тяговое усилие трактора АТМ 3180М составляет 30,3 кН, что позволяет отнести данный трактор к тяговому классу 3 по ГОСТ 27021-86 и удовлетворительно агрегатируется с сельскохозяйственными машинами и орудиями, предназначенными для данного тягового класса. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Захаров Максим Александрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-127-2014 (1010011) от 08 декабря 2014 года |