Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-131-2014  (1020162)

Культиватор вибрационный навесной КВН-4,25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352690, Россия, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 122 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор вибрационный навесной КВН-4,25 |
| Назначение | Культиватор вибрационный навесной КВН-4,25 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами, весенней обработки зяби на глубину до 12 см |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 8,7-9,5 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций от 0 до 25 мм | 83,9-86,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,2-1,4 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,93-3,63 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска, (присоединение) на трактор | 3-х точечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая (регулировкой опорных колес) |
| - время подготовки к работе (агрегатирование с ЭС), чел.-ч | 0,03 |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 1,4-2,0 |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |
| - машины | 20,1-37,11 |
| - агрегата | 31,40-53,60 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор состоит из рамы спарной конструкции, состоящей из брусьев квадратного сечения, на которую крепятся в два ряда 15 подвесок со стельчатыми лапами. Каждая лапа подпружинена, что предохраняет ее от поломок при наезде на препятствие. За лапами установлены 4 зубовые бороны. На раме также установлены два опорных колеса. Для подсоединения культиватора к энергосредству в передней части культиватора крепится навесное устройство. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 3600 |
| ширина | 4250 |
| высота | 1190 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 2400 |
| ширина | 4250 |
| высота | 1900 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,25 |
| Глубина обработки, см | До 12 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 930 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-10 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Культиватор КВН-4,25 испытывался в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на весенней культивации зяби и на сплошной культивации почвы. Условия испытаний полностью соответствовали требованиям ТУ. При средней рабочей скорости 7,1 и 8,8 км/ч с шириной захвата 4, 12 м, средняя глубина обработки составила 8,7-9,5 см, крошение почвы с размером фракций до 25 мм составило 83,9-86,9 %, подрезание сорных растений - 100 %, гребнистость поверхности почвы - 1,2-1,4 см. Забивания и залипания рабочих органов не отмечено. |
| Производительность | При рабочей скорости 7,1 км/ч и рабочей ширине захвата культиватора 4,12 м производительность агрегата за час основного времени на весенней культивации зяби составила 2,93 га, за час сменного времени - 2,32 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,0 кг/га. При рабочей скорости движения 8,8 км/ч и рабочей ширине захвата 4,12 м, производительность агрегата на сплошной культивации за час основного времени составила 3,63 га, за час сменного времени - 2,87 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,7 кг/га. |
| Безопасность движения | Не безопасно транспортирование машины по дорогам общего назначения в агрегате с ЭС, так как на машине не обозначены габариты по ширине, транспортная скорость - до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании культиватора КВН-4,25 проводится ежесменное техническое обслуживание: - ЕТО - 0,08 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. В инструкции по эксплуатации достаточно информации об устройстве, правилах эксплуатации, регулировках и техническом обслуживании. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор вибрационный КВН-4,25 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-131-2014 (1020162) от 10 декабря 2014 года |