Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№  07-132-2014 (1140032)

Родентицидный полуавтоматический аппарат РПА-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Авторская разработка ИП Мечкало Л.Ф. | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, пер. Отрадный, 9 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Родентицидный полуавтоматический аппарат РПА-1 |
| Назначение | Родентицидный полуавтоматический аппарат РПА-1 предназначен для защиты всех растений сельскохозяйственных культур от грызунов методом раскладывания токсичных приманок в сельхозпредприятиях и фермерском хозяйствах, также может использоваться в лесном и коммунальном хозяйствах. |
| Качество работы: |
| Внесение приманки для грызунов |
|  | весенний период | осенний период |
| Скорость движения работника, км/ч | 4,8 | 2,9 |
| Ширина захвата, м | 6 | 6 |
| Масса средней дозы приманки, г | 2,9 | 1,3 |
| Стандартное отклонение, ± г | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент вариации, % | 11,7 | 26,9 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,90 | 1,75 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) | Тип изделия – переносной |
| - время подготовки изделия к работе (навеске), ч | 0,01 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции изделия |
| Родентицидный аппарат состоит из корпуса с крышкой, в средней части с помощью карабина закреплен наплечный ремень и рукоятка. В неподвижном трубчатом наконечнике вмонтировано дозирующее устройство, представляющее собой пластинчатый клапан, опирающийся одним краем на расширенную часть наконечника, а другим краем жестко связанный с тягой, каркас которого соединен тягой тс кронштейном близ рукоятки. Также для возврата механизма в исходное положение установлен натяжной механизм (резиновый элемент) закрепленный на каркасе дозирующего устройства и корпусе аппарата. Также внизу аппарата, установлен упор, который зафиксирован металлическим хомутом к корпусу и предназначен для предотвращения забивания трубчатого наконечника. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры РПА-1, мм: |  |
| - длина | 1395 |
| - ширина | 260 |
| Диаметр трубы, мм: |  |
| - наружный | 92 |
| - внутренний | 76 |
| Масса аппарата (пустого), кг | 1,75 |
| Масса аппарата (загруженного), кг | 5,05 |
| Диаметр наконечника в зоне выброса приманки, мм | 21 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания родентицидного полуавтоматического аппарата РПА-1 проводились на внесении приманки для грызунов. Условия проведения испытаний в весенний период: влажность почвы по слоям от 0 до 5 см – 21,9 %, от 5 до 10 см – 28,9 %, от 10 до 15 – 27,8 %. Твердость почвы по слоям от 0 до 5 см – 0,39 МПа, от 5 до 10 см – 0,73 МПа, от10 до 15 – 1,70 МПа. Количество норок на гектар до 290 шт. Показатели качества выполнения технологического процесса получены следующими: масса средней дозы приманки – 2,9 г, стандартное отклонение 0,3 г, коэффициент вариации – 11,7 %. Условия проведения испытаний в осенний период: влажность почвы по слоям от 0 до 5 см – 17,0 %, от 5 до 10 см – 21,8 %, от 10 до 15 см – 21,9 %. Твердость почвы по слоям от 0 до 5 см – 0,14 МПа, от 5 до 10 см – 0,48 МПа, от 10 до 15 см – 1,04 МПа. Количество норок на гектар до 141 шт. Показатели качества выполнения технологического процесса получены следующими: масса средней дозы приманки – 1,3 г, стандартное отклонение 0,3 г, коэффициент вариации – 26,9 %. |
| Производительность | Весенний период При скорости движения работника с аппаратом 4,8 км/ч и шириной захвата 6 м на внесении приманки для грызунов, производительность за 1 час основного времени составила 2,90 га. Производительность за 1 час сменного времени составила 1,09 га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0. Осенний период При скорости движения работника с аппаратом 2,9 км/ч и шириной захвата 6 м на внесении приманки для грызунов производительность за 1 час основного времени составила 1,75 га. Производительность за 1 час сменного времени составила 0,82 га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0. |
| Безопасность использования | При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции изделия родентицидного полуавтоматического аппарата РПА-1, было установлено, что данная конструкция имеет два несоответствия требованиям ГОСТ 12.2.003-91, пп. 1.4, 1.1 и одно несоответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001. Возможность воздействия на обслуживающий персонал вредных производственных факторов обусловлено тем, что на аппарате не нанесены следующие знаки безопасности: - работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; - работать в защитной обуви; - работать в защитных перчатках; - работать в защитной одежде. В качестве рекомендации следует отметить, что нанесение на аппарате надписи или таблички с надписью, содержащей порядок выполнения гигиенических процедур после работы, является полезной для здоровья информацией обслуживающему персоналу. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость проведения ЕТО составила 0,05 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Родентицидный полуавтоматический аппарат РПА-1 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс на внесении приманки для грызунов. При проведении оценки безопасности конструкции родентицидного полуавтоматического аппарата РПА-1 отмечено два несоответствия требованиям безопасности и эргономичности конструкции ГОСТ 12.2.003-91 и одно несоответствие по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Родентицидный полуавтоматический аппарат РПА-1 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Аристов Алексей Федорович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-132-2014 (1140032) от 12 декабря 2014 года |