Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-56-2014  (4060222)

Тележка транспортная РСМ-142.29.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 13 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Тележка транспортная РСМ-142.29.00.000 |
| Назначение | Тележка предназначена для перевозки по дорогам общего пользования, внутрихозяйственным и полевым дорогам жаток шириной захвата от 5 до 9 м. На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для разгрузки, погрузки (навески и снятия) жатки на транспортное средство. |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) | Через прицепное устройство комбайна и серьги тележки с фиксирующим пальцем и шплинтом |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Колесом флюгерным |
| - настройка рабочих органов | Настройка обеспечивается с помощью опор тележки разных исполнений и их положения |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,12 |
| Агрегатирование | Комбайны зерноуборочные РСМ-101 "Вектор", РСМ-142 "ACROS", РСМ-152 "ACROS-590 Plus", РСМ-181 "TORUM" и ЭС |
| Потребляемая мощность, кВт | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Тележка транспортная РСМ-142.29.00.000 состоит из: рамы, которая представляет собой сборную конструкцию, продольной балки, поперечной балки, удлинителя и растяжек. В передней части продольной балки закреплена серьга, которая служит для присоединения тележки к прицепному устройству транспортного средства и цепь страховочная. Тележка опирается на блоки колес, на стоянке дополнительно используется регулируемое по высоте флюгерное колесо. Для установки и крепления жаток на раме тележки установлены две передвижные опоры и кронштейн для крепления фонарей.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |
| - длина (для 7 метровой жатки) | 10600 |
| - ширина | 2810 |
| - высота | 1070 |
| Масса, кг | 710 |
| Колея колес (расстояние между центрами сдвоенных колес), мм | 2395 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Грузоподъемность, кг | 2280 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Условия испытаний | Испытания проводились на дорогах общего назначения, а также на внутрихозяйственных и полевых дорогах. Скорость движения тележки транспортной РСМ 142.29.00.000 с установленной жаткой ЖСУ-700 в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS 580" составляла до 20 км/ч. Угол наклона полотна дороги не превышал 12 %, твердость почвы грунтовой дороги в слое 0-10 см составляла свыше 5 МПа, при влажности почвы дороги в слое 0-10 см – от 8,3 до 13,4 %. |
| Безопасность движения | Безопасное движение тележки по дорогам общего назначения в агрегате с комбайном осуществляется при помощи страховочной цепи на прицепной снице, собственных приборов световой сигнализации, знака ограничения максимальной скорости, обозначенных габаритов и тормозов комбайна. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание включает ежесменное и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ЕТО составила 0,12 чел-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации об устройстве, эксплуатации, ТО и регулировках. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Тележка транспортная РСМ 142.29.00.000 соответствует своему назначению, обеспечивая надежное и безопасное транспортирование жатки ЖСУ-700 по дорогам общего назначения. Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 1,0. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Хомко Ксения Александровна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-56-2014 (4060222) от 23 октября 2014 года |